Общество с ограниченной ответственностью «С-Проект»

местные нормативы Градостроительного проектирования

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО образованиЯ

ЧАСТЬ  I. Основная часть.

ЧАСТЬ III. Правила и область применения расчетных показателей

Муниципальный контракт: от

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Л.С.Трушина |
| Юрист |  | Бурнатова Н.М. |

Екатеринбург

2017

местные нормативы Градостроительного проектирования

МАХНЁВСКОГО МуниципальноГО образованиЯ

ЧАСТЬ  I. Основная часть.

ЧАСТЬ III. Правила и область применения расчетных показателей

# Екатеринбург

# 2017 г.

# Содержание

Принятые сокращения и единицы измерения	4

ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	5

ВВЕДЕНИЕ	5

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

Глава II. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	7

1.	Объекты местного значения  (ОМЗ) городского округа  в области образования	7

2. Объекты местного значения  городского округа в области культуры	10

3.	Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и спорта	12

4.	Объекты местного значения городского округа в области здравоохранения	14

5. Объекты местного значения городского округа, относящиеся к инженерному оборудованию	16

6.	Объекты местного значения городского округа, относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию	17

7.	Объекты рекреационного назначения	22

8.	Объекты местного значения городского округа в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	25

9.	Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения	26

10.	Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий	26

11.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами жилищного строительства	28

12.	Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи	30

13.	Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	32

Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	38

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.	41

ПРИЛОЖЕНИЕ 4	42

ПРИЛОЖЕНИЕ 5	44

# Принятые сокращения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| кВ | киловольт |
| ед. | единица |
| м | метр |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| м2 | квадратный метр |
| тыс. м2 | тысяча квадратных метров |
| м3 | кубический метр |
| тыс. м3/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| чел. | человек |
| тыс. | тысяча |
| тыс. ед. хранения | тысяч единиц хранения |
| м2/ человек | квадратных метров на человека |
| м2/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| га | гектар |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | тонн в сутки |
| тыс.т/год | тысяча тонн в год |
| л/сут. | литр в сутки |
| мин. | минуты |
| тыс.м2 общ. пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |
| ОМЗ | объект местного значения |
| МГН | маломобильные группы населения |

# ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

# ВВЕДЕНИЕ

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в числе полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности установлено утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования (далее МНГП Махнёвского муниципального образования) – муниципальный правовой акт, принятый в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

# Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. МНГП Махнёвского муниципального образования содержат расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, а разрабатываются с учетом этих документов.

3. По вопросам, не рассматриваемым в МНГП Махнёвского муниципального образования, следует руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, органов местного самоуправления.

4. В случаях отмены или изменения документов, на которые дается ссылка в МНГП Махнёвского муниципального образования, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже минимальных предельных значений допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения, установленных нормативами градостроительного проектирования Свердловской области

6.. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленных нормативами градостроительного проектирования Свердловской области.

7. Действие МНГП Махнёвского муниципального образования не распространяется на случаи, когда градостроительная документация была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих нормативов.

# Глава II. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

## 1.	Объекты местного значения  (ОМЗ) городского округа  в области образования

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации (ДОО) |
| 1.1. | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | 95% охват детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет Норматив: |
|  |  | для п.г.т. Махнёво: | 60 мест на 1 тыс. человек населения |
|  |  | для сельских населенных пунктов, в т.ч.: | 50 мест на 1 тыс. человек населения |
| 1.2. | Размер земельного участка | При вместимости организации: |  |
|  |  | для отдельно стоящего здания при вместимости до 100 мест | 44 м2 на 1 место |
|  |  | свыше 100 мест | 38 м2 на 1 место |
|  |  | для встроенного здания при вместимости более 100 мест | 29 м2 на 1 место |
|  |  | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20 % – в условиях реконструкции; на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %. |
| 1.3. | Размер групповой площадки: | для детей ясельного возраста (до 3-х лет) | 7,5 м2 на 1 место |
|  |  | для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) | 9,0 м2 на 1 место |
|  |  | Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка дошкольных образовательных организаций общего типа. |
| 1.4. | Вместимость вновь строящихся зданий | Для отдельно стоящих зданий | не более 350 мест |
|  |  | Для пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома | не более 150 мест |
|  |  | Для сельских населенных мест | не более 140 мест |
| 1.5. | Этажность здания | Не более 3-х этажей |
|  | Общеобразовательные организации |
| 1.6. | Уровень обеспеченности населения | 100% охват основным общим образованием детей в возрасте 7-15 лет; 75% охват детей в возрасте 16 -17 лет средним (полным) общим образованием; Норматив: 112 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения при обучении в одну смену |
| 1.7. | Размер земельного участка | При вместимости организации: |  |
|  |  | от 40 до 400 учащихся | 55 м2 на 1 учащегося |
|  |  | от 400 до 500 учащихся | 65 м2 на 1 учащегося |
|  |  | от 500 до 600 учащихся | 55 м2 на 1 учащегося |
|  |  | от 600 до 800 учащихся | 45 м2 на 1 учащегося |
|  |  | от 800 до 1000 учащихся | 36 м2 на 1 учащегося |
|  |  | В условиях реконструкции размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20 %. При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га. Спортивная зона школы может быть объединена с ФОК микрорайона. |
| 1.8. | Вместимость вновь строящихся зданий | В городской местности | не более 1000 учащихся |
|  |  | В сельской местности: |
|  |  | для начальных школ | не более 80 учащихся |
|  |  | для основных школ | не более 250 учащихся |
|  |  | для средних школ | не более 500 учащихся |
|  |  | Наряду со школами с нормативной наполняемостью 25 учащихся, используются здания школ с уменьшенной наполняемостью классов, в том числе малокомплектные |
|  | Организации дополнительного образования детей |
| 1.9. | Уровень обеспеченности населения | 28 учащихся на 1 тыс. человек населения |
|  |  | в т.ч. школы искусств: | 13 учащихся на 1 тыс. человек населения |
|  |  | детские, юношеские спортивные школы | 15 учащихся на 1 тыс. человек населения |
|  | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 1.10. | Уровень обеспеченности населения | 16 % от общей численности детей школьного возраста 6,4 места на 1 тыс. человек населения при организации 3-х смен в летний период |
| 1.11. | Размер земельного участка | 150- 200 м2 на 1 место |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения городского округа в области образования |
| 1.12. | Дошкольные образовательные организации | П.г.т. Махнёво |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | для малоэтажной застройки | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | Для сельских населенных пунктов | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | Указанная территориальная доступность не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа (языковые, математические, спортивные и т.п.). |
| 1.13. | Общеобразовательные организации | П.г.т. Махнёво |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки ( в т.ч. для учащихся I ступени) | пешеходная доступность не более 500 м ( не более 500 м) |
|  |  | для малоэтажной застройки ( в т.ч. для учащихся I ступени) | пешеходная доступность не более 750 м ( не более 500 м) |
|  |  | Сельские населенные пункты (в т.ч. для учащихся I ступени): | пешеходная доступность не более 750 м (не более 500 м) |
|  |  |  | транспортная доступность не более 30 мин в одну сторону (для учащихся I ступени – 15 мин в одну сторону) |
|  |  | Указанная территориальная доступность не распространяется на специализированные общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). |
|  |  | Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей |
|  |  | Пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке | не более 500 м |
| 1.14. | Организации дополнительного образования детей | П.г.т. Махнёво: |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | для малоэтажной застройки | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | Сельские населенные пункты | Транспортная доступность не более 30 мин в одну сторону |
|  |  | Для сельских населенных мест организации дополнительного образования детей рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных учреждений |
| 1.15. | Загородные детские оздоровительные лагеря | Не нормируется |

## 2. Объекты местного значения  городского округа в области культуры

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
|  | Учреждения культуры клубного типа |
| 2.1. | Уровень обеспеченности населения | П.г.т. Махнёво | 1 сетевая единица 80 зрительских мест на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты | 150 мест на 1 тыс. человек населения |
| 2.2. | Размер земельного участка | Для отдельно стоящего здания | 0,2-0,3 га на объект |
| Библиотеки |
| 2.3. | Уровень обеспеченности населения | П.г.т. Махнёво: |
|  |  | общедоступные библиотеки: 1 сетевая единица |
|  |  | детские библиотеки:1 объект |
|  |  | Сельские населенные пункты: общедоступные библиотеки: 1 объект на 1 тыс. сельского населения |
| 2.4. | Объем библиотечного книжного фонда | П.г.т. Махнёво: |  |
|  |  | общедоступные библиотеки | 4,0-4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 6- 7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек населения |
| 2.5. | Емкость читального зала | П.г.т. Махнёво |  |
|  |  | общедоступные библиотеки | 2-3 читательских места на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 5-6 читательских мест на 1 тыс. человек населения |
| 2.6. | Размер земельного участка | 0,15 га на объект |
| Музеи |
| 2.7. | Уровень обеспеченности | 1 объект на городской округ |
| 2.8. | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
| Концертный зал |
| 2.9. | Уровень обеспеченности | 1 объект на городской округ |
| 2.10. | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
| Кинозал |
| 2.11. | Уровень обеспеченности | 1 объект на городской округ |
| 2.12. | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения городского округа в области культуры |
| 2.13. | Учреждения культуры клубного типа | Для центрального (межпоселенческого) учреждения | не нормируется |
|  |  | Учреждения культуры клубного типа в сельских населенных пунктах | транспортная доступность не более 30 мин |
| 2.14. | Библиотеки | П.г.т. Махнёво: |  |
|  |  | Городские общедоступные библиотеки | не нормируется |
|  |  | Сельские общедоступные библиотеки | транспортная доступность не более 30 мин |
| 2.15. | Музеи |  | не нормируется |
| 2.16. | Выставочные залы, галереи |  | не нормируется |
| 2.17. | Кинотеатры |  | не нормируется |

## Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| Спортивные залы |
| 3.1. | Уровень обеспеченности населения | П. г.т. Махнёво | 210 м2 общей площади на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 210 м2 общей площади на 1 тыс. человек населения |
|  |  | В сельских населенных пунктах физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования разрешается объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ |
| 3.2. | Размер земельного участка | 0,2-0,5 га на объект |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| 3.3. | Уровень обеспеченности населения | 1950 м2 на 1 тыс. человек населения |
| 3.4. | Размер земельного участка | Площадки, корты, спортивные ядра | 0,1-1,5 га на объект |
|  |  | Стадионы | 2,1-3,0 га на объект |
| Плавательные бассейны |
| 3.5. | Уровень обеспеченности населения | 15 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек населения |
| 3.6. | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
| Детские, юношеские спортивные школы |
| 3.7. | Уровень обеспеченности населения | 15 учащихся на 1 тыс. человек населения |
| 3.8 | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
| Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства |
| 3.9. | Уровень обеспеченности | П.г.т. Махнёво | 12 посетителей на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 30 посетителей на 1 тыс. человек населения |
| 3.10. | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |
| 3.11. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 190 человек на 1 тыс. человек населения |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения городского округа в области физической культуры и спорта |
| 3.12. | Спортивные залы | Объекты эпизодического обслуживания | не нормируется |
|  |  | Объекты периодического обслуживания | транспортная доступность не более 30 мин |
| 3.13. | Плоскостные спортивные сооружения | Объекты эпизодического обслуживания ( в т.ч. стадионы) | не нормируется |
|  |  | Объекты периодического обслуживания | транспортная доступность не более 30 мин |
|  |  | Объекты повседневного обслуживания (спортивные и игровые площадки), в т.ч.: |  |
|  |  | п. г.т. Махнёво | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | сельские населенные пункты | 1 объект в каждом населенном пункте с численностью населения от 50 человек |
| 3.14. | Плавательные бассейны |  | не нормируется |
| 3.15. | Детские, юношеские спортивные школы |  | не нормируется |
| 3.16. | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | Пешеходная доступность | пешеходная доступность не более 500 м |

## 4.	Объекты местного значения городского округа в области здравоохранения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| 4.1. | Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими медицинскими организациями | П.г.т. Махнёво | 30 посещение в смену на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты | 20 посещение в смену на 1 тыс. человек населения |
| 4.2. | Размер земельного участка | Поликлиники: | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект |
|  |  | ФАП | 0,2 га на объект |
| 4.3. | Мощность объекта | По заданию на проектирование |
|  |  | При мощности до 100 посещений в смену при наличии отдельного входа разрешается размещение амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в жилых и общественных зданиях (за исключением организаций, оказывающих помощь инфекционным, в том числе туберкулезным больным) |
| Профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях |
| 4.4. | Уровень обеспеченности населения стационарами | П.г.т. Махнёво | 7 коек на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты | 6 коек на 1 тыс. человек населения |
| 4.5. | Мощность объекта ( коек ) | По заданию на проектирование |
| 4.6. | Размер земельного участка | Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями при установленной мощности: |
|  |  | до 50 коек | 210 м2 на 1 койку |
|  |  | от 50 до 100 коек | 210-160 м2 на 1 койку |
|  |  | от 100 до 200 коек | 160-110 м2 на 1 койку |
|  |  | Стационары для взрослых и детей долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями |
|  |  | до 50 коек | 360 м2 на 1 койку |
|  |  | от 50 до 100 коек | 360-310 м2 на 1 койку |
|  |  | от 100 до 200 коек | 310-260 м2 на 1 койку |
|  |  | На одну детскую койку следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. |
|  |  | Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь земельного участка может быть уменьшена по заданию на проектирование |
|  |  | При проектировании на участке действующих стационаров новых лечебных корпусов, допускается уменьшать удельные показатели земельного участка, но не более чем на 20%. |
| Организации скорой медицинской помощи |
| 4.7. | Уровень обеспеченности населения | Для городского населения | 1 автомобиль на 10 тыс. человек населения |
|  |  | Для сельского населения | 1 автомобиль на 5 тыс. человек населения |
| 4.8. | Размер земельного участка | 0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,1 га на объект Расстояние стоянки машин скорой помощи до жилых домов предусматривается не менее 50 м |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения городского округа в области здравоохранения |
| 4.9. | Амбулаторно-поликлинические медицинские организации | П.г.т. Махнёво: |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | для малоэтажной застройки | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | Сельские населенные пункты | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  |  | транспортная доступность не более 30 мин |
| 4.10. | Стационары |  | не нормируется |
| 4.11. | Организации скорой медицинской помощи | П.г.т. Махнёво | не более 15 минут на специальном автомобиле |
|  |  | Сельские населенные пункты | не более 30 минут на специальном автомобиле |

## 5. Объекты местного значения городского округа, относящиеся к инженерному оборудованию

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и объектов местного значения объектами инженерной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения принимаются равными показателям, установленным федеральными нормативными правовыми актами. |
| Объекты водоснабжения |
| 5.2. | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением | 100 % |
| 5.3. | Удельное хозяйственно –питьевое водопотребление на одного жителя | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 л/сут. |
|  |  | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 л/сут. |
|  |  | на поливку за поливной сезон | 50 л/сут. |
|  |  | Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для оздоровительных учреждений (санаториев, домов отдыха, туристических комплексов, детских лагерей и т. д.). |
|  |  | Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. |
|  | Объекты водоотведения |
| 5.4. | Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 л/сут. |
|  |  | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 л/сут. |

## Объекты местного значения городского округа, относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
|  | Улично-дорожная сеть населенных пунктов |
| 6.1. | Расчетный уровень автомобилизации | Легковые автомобили | 300 |
|  |  | Грузовые автомобили | 45 |
|  |  | Мотоциклы | 17 |
| 6.2. | Плотность сети магистральных улиц и дорог | 1,50 км/км2. |
| 6.3. | Категории и расчетные параметры улиц и дорог | Классификация и параметры улиц и дорог определяется исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока согласно СП 42.13330.2016 |
| 6.4. | Пешеходные переходы | Устанавливаются на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории в одном уровне с интервалом 200-400 м. |
| Объекты временного и постоянного хранения транспортных средств |
| 6.5. | Расчетное число мест хранения легковых автомобилей граждан | Обеспеченность местами для постоянного хранения легковых автомобилей граждан следует предусматривать равным 100% расчетного числа транспортных средств в соответствии с принятым уровнем автомобилизации |
| 6.6. | Расчетное число мест хранения легковых автомобилей граждан для многоквартирной жилой застройки, в зависимости от типа жилого дома по уровню комфорта | Уровень комфорта проживания | Расчетное число машино-мест на квартиру |
|  |  |  | Постоянное хранение | Временное хранение |
|  |  | Повышенной комфортности | 2,0 | 0,4 |
|  |  | Массовый | 0,8 | 0,16 |
|  |  | Социальный | 0,8 | 0,16 |
|  |  | Специализированный | 0,8 | 0,16 |
|  |  | В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся многоквартирной застройки места для хранения автомобилей следует располагать в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-место на 1 квартиру. |
|  |  | Для жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками | в пределах земельных участков не более чем на 2 транспортных средства (категории А, В) на 1 земельный участок |
|  |  | Число машино-мест на гостевых автостоянках в районах жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками принимается из расчета 15 % от количества индивидуальных жилых домов и (или) квартир. |
| 6.7. | Минимальные расчетные показатели обеспеченности населения приобъектными стоянками | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Норматив: |
|  |  |  | 1 машино-место на количество расчетных единиц |
|  |  | Здания и сооружения |
|  |  | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления: |  |
|  |  | - п.г.т. Махнёво | на 100 м2 общей площади |
|  |  | - сельские администрации | на 30-50 м2 общей площади |
|  |  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | на 50 м2 общей площади |
|  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами | на 30 м2 общей площади |
|  |  | Профессиональные образовательные организации | на 2-х преподавателей, занятых в одну смену |
|  |  | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | на 6 человек, работающих в 2-х смежных сменах |
|  |  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | на 30 м2 общей площади |
|  |  | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса (торговые центры. супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | на 40 м2 общей площади |
|  |  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные и т.п.) | на 60 м2 общей площади |
|  |  | Рынки постоянные: - универсальные и непродовольственные; -продовольственные и сельскохозяйственные | на 30 м2 общей площади на 40 м2 общей площади |
|  |  | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | на 4 посадочных места |
|  |  | Объекты коммунально-бытового обслуживания: - бани; -ателье, фотосалоны, парикмахерские; -салоны ритуальных услуг; -химчистки, ремонтные мастерские и т.п. | на 5 единовременных посетителей на 10 м2 общей площади на 20 м2 общей площади на 1 рабочее место приемщика |
|  |  | Музеи | на 6 единовременных посетителей |
|  |  | Киноцентры и кинотеатры (2-й уровень комфорта) | на 15 зрительских мест |
|  |  | Гостиницы | согласно СП 158.13330 |
|  |  | Центральная библиотека | на 6 постоянных мест |
|  |  | Объекты религиозных конфессий (церкви, мечети и т.п.) | 10 на объект |
|  |  | Досугово-развлекательные учреждения | на 4 единовременных посетителя |
|  |  | Здания и помещения медицинских организаций | согласно СП 158.13330 |
|  |  | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | на 25 мест на трибунах |
|  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 м2 | на 25 м2 общей площади |
|  |  | Железнодорожные вокзалы | на 8 пассажиров в час пик |
|  |  | Автовокзалы | на 10 пассажиров в час пик |
|  |  | Рекреационные территории и объекты отдыха |
|  |  | Пляжи и парки в зонах отдыха | 15 мест на 100 единовременных посетителей |
|  |  | Лесопарки и заповедники | 7 мест на 100 единовременных посетителей |
|  |  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 10 мест на 100 единовременных посетителей |
|  |  | Дома отдыха, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 3 места на 100 единовременных посетителей |
|  |  | Предприятия общественного питания и торговли | 7 мест на 100 единовременных посетителей |
| 6.8. | Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей | Виды стоянок | Значение расчетного показателя на одно машино-место |
|  |  | Гаражи, при числе этажей: |  |
|  |  | один | 30 м2 |
|  |  | два | 20 м2 |
|  |  | три | 14 м2 |
|  |  | четыре | 12 м2 |
|  |  | пять | 10 м2 |
|  |  | Наземные открытые стоянки | 25 м2 |
| Объекты технического обслуживания транспортных средств |
| 6.9. | Уровень обеспеченности автозаправочными станциями | Одна топливораздаточная колонка на 1 тыс. легковых автомобилей. |
| 6.10. | Размер земельного участка автозаправочной станции | на 2 колонки | 0,1 га |
|  |  | на 5 колонок | 0,2 га |
|  |  | на 7 колонок | 0,3 га |
|  |  | на 9 колонок | 0,35 га |
| 6.11. | Уровень обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей (СТО) | Из расчета один пост не более чем на 200 легковых автомобилей. |
| 6.12. | Размер земельного участка СТО автомобилей | Число постов станции технического обслуживания: |  |
|  |  | до 4 | 0,3-0,5 га |
|  |  | до 10 | 1,0 га |
|  |  | до 15 | 1,5 га |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения городского округа в области дорожной деятельности и транспортного обслуживания |
| 6.13 | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей от мест жительства владельцев | при осуществлении комплексного освоения территории | не более 500 м |
|  |  | при осуществлении развития застроенных территорий | не более 800 м |
|  |  | принадлежащих инвалидам | не более 50 м |
| 6.14. | Расстояния пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей | до входов в жилые дома | не более 50 м |
|  |  | до пассажирских помещений вокзалов | не более 150 м |
|  |  | до входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания, прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административные здания | не более 150 м |
|  |  | до входов в парки, на выставки и стадионы | не более 200 м |
|  |  | до входов на объекты производственного назначения | не более 100 м |
| 6.14. | Пешеходная доступность мест временного хранения личного транспорта инвалидов | не более 50 м от входов: в учреждения социального и коммунально-бытового назначения; в жилые дома, в которых проживают инвалиды; на территории предприятий, использующих труд инвалидов. |

## Объекты рекреационного назначения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Расчетные показатели обеспеченности озелененными территориями общего пользования | Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары): |
|  |  | п.г.т. Махнёво | 10 м2 на 1 человека |
|  |  | - в условиях реконструкции | 8 м2 на 1 человека |
|  |  | сельские населенные пункты | 12 м2 на 1 человека |
|  |  | В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, поймах крупных рек и водоемов, площадь озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. |
| 7.2. | Минимальная площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования | Городской парк | 5 га |
|  |  | Парк (сад) сельского населенного пункта | 1-2 га |
|  |  | Сквер - в условиях реконструкции | 0,5 га не менее 0,1 га |
|  |  | При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами |
| 7.3.. | Расчетный норматив зон массового кратковременного отдыха, расположенных в пригородных зонах | 10 % от общей численности населения. |
| 7.4. | Площадь территорий массового кратковременного отдыха | 500–1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя |
|  |  | Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети, железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300м. |
| 7.5. | Расчетная численность единовременных посетителей объектов рекреационного назначения | Городской парк | не более 100 человек на 1 гектар |
|  |  | Зона отдыха | не более 70 человек на 1 гектар |
|  |  | Лесопарк (лугопарк, гидропарк) | 10-20 человек на 1 гектар |
|  |  | Городские леса | 1-3 человека на 1 гектар |
|  |  | В городских лесах при числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть, на опушках полян - почвозащитные посадки. При числе единовременных посетителей 50 чел./га и более необходимо предусматривать мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. |
| 7.6. | Территории элементов объектов рекреационного назначения | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Застроенные территории |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Городские парки, парки (сады) сельских населенных пунктов | 65-70 % | 25-28% | 5-7% |
|  | Скверы в жилых зонах, на жилых улицах, перед отдельными зданиями | 70-80% | 30-20% | - |
|  | Городские леса и лесопарки | 93-97% | 2-5% | 1-2% |
| 7.7. | Доступность объектов массового отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения. | Объекты массового отдыха населения должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный - 8‰, поперечный - 2‰ Ширина дорожки устанавливается не менее 1м, а также предусматриваются карманы для отдыха и разворота коляски через каждые 100-150 м. |
| 7.8. | Размеры земельных участков для объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов | Объекты рекреационного назначения | Размер земельного участка |
|  |  | Туристические гостиницы | 50-75 м2 на 1 место |
|  |  | Мотели, кемпинги | 125-135 м2 на 1 место |
|  |  | Туристические базы | 75-80 м2 на 1 место |
|  |  | Туристические приюты | 35-50 м2 на 1 место |
|  |  | Оборудованные походные площадки | 5-8 м2 на 1 место |
|  |  | Санатории-профилактории | 70-100 м2 на 1 место |
|  |  | Детские и молодежные лагеря | 150-200 м2 на 1 место |
|  |  | Дом охотника, дом рыбака | 25 м2 на 1 место |
|  |  | Вместимость объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов устанавливается по заданию на проектирование |
| 7.9. | Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторных и оздоровительных учреждений | до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции) | 500 м 100 м |
|  |  | до железных дорог общей сети | 500 м |
|  |  | до автомобильных дорог: - I,II,III категорий; - IV категории | 500 м 200 м |
|  |  | до садоводческих товариществ | 300 м |
| 7.10. | Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей | 5 м 2 на 1 посетителя На лечебно-оздоровительных территориях : не менее 8 м2 на взрослого , 4 м2 для детей Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 м |
| 7.11. | Число единовременных посетителей пляжей | Коэффициент одновременной загрузки |
|  |  | Санатории | 0,6-0,8 |
|  |  | Организации отдыха и туризма | 0,7-0,9 |
|  |  | Организации отдыха и оздоровления детей | 0,5-1,0 |
|  |  | Объекты массового отдыха населения | 0,2 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов массового отдыха |
| 7.12. | Доступность объектов массового отдыха населения (по отношению к жилым зонам) | Городской парк | пешеходная доступность – 30 мин |
|  |  | Парк (сад) сельского населенного пункта | пешеходная доступность – 30 мин |
|  |  | Скверы в жилых зонах | пешеходная доступность - 10 мин. |
|  |  | Зона массового кратковременного отдыха | 1,5 часа на транспорте |
| 7.13 | Доступность объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов | Не нормируется |

## Объекты местного значения городского округа в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Размер земельного участка объекта утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов ( на 1 тыс. тонн отходов в год) | Полигоны твердых бытовых отходов | 0,02 - 0,05 га |
|  |  | Мусороперегрузочные станции | 0,04 га |
|  |  | Площади участка для складирования снега | 0,50 га |
| 8.2. | Требования к организации снегоприемных пунктов | Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории городского округа, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов), следует предусматривать специализированные сооружения – снегоприемные пункты. Снегоприемные пункты могут быть в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе канализации. Участок, отведенный под «сухую» снегосвалку, должен иметь твердое покрытие; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт. Сброс талых вод в канализацию должен осуществляться после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях до нормативных показателей. |

## Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Размер земельного участка на 1 тыс. человек населения | кладбища смешанного и традиционного типа | 0,24 га |
|  |  | земельного участка кладбища для погребения после кремации | 0,02 га |
| 9.2. | Минимально допустимый размер земельного участка выделяемого для организации кладбища | 0,5 га |

## Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| Объекты пожарной охраны |
| 10.1. | Места дислокации подразделений пожарной охраны | Определяются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут. |
| 10.2. | Площадь земельного участка пожарного депо | Площадь земельных участков пожарного депо, состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются техническим заданием на проектирование |
| Инженерная подготовка и защита территорий |
| 10.3 | Требования к отводу поверхностных вод | Территории среднеэтажной застройки | Обустройство системами закрытой дождевой канализации |
|  |  | Районы малоэтажной застройки | Обустройство системами открытой дождевой канализации (канавы, кюветы, лотки) с устройством мостиков и труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. |
|  |  | Территории парков, скверов |  |
| 10.4. | Требования к очистке поверхностных стоков | На очистку должно направляться не менее 70% годового объема поверхностного стока с территорий жилой зоны |
| 10.5. | Требования к защите территорий от затоплений и подтоплений | Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: - один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми домами и объектами социального и коммунально-бытового назначения; один раз в 10 лет - для территорий парков, плоскостных спортивных сооружений и сооружений санитарно-защитного назначения. |

## Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами жилищного строительства

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| 11.1. | Уровень средней жилищной обеспеченности | На I очередь генерального плана: На расчетный срок генерального плана | 22,5 м2 на 1 человека 30,0 м2 на 1 человека |
|  |  | По типам жилых помещений в многоквартирных домах: |
|  |  | социальный | Количество жилых комнат в квартире меньше на одну комнату или равно числу проживающих | 18-20 м2 на 1 человека |
|  |  | массовый | Количество жилых комнат в квартире равно или больше на одну комнату числа проживающих | 21-29 м2 на 1 человека |
|  |  | повышенной комфортности | Количество жилых комнат в квартире больше на одну, две комнаты числа проживающих | 30-40 м2 на 1 человека |
|  |  | специализированный | Количество жилых комнат в квартире равно числу проживающих | 18-20 м2 на 1 человека |
| 11.2 | Расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) малоэтажного жилищного строительства на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию | Тип жилого дома по уровню комфорта | Плотность населения микрорайона (квартала) малоэтажного жилищного строительства, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию, не более: |
|  |  |  | Индивидуальные жилые дома с участками, га | Жилые дома блокированного типа с участками, га |
|  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,02 – 0,04 | 0,04 – 0,06 | 0,06 и более |
|  |  | Социальный | 25 | - | - | - | 96– 65 | - | - |
|  |  | Массовый | 21-23 | 15- 16 | 13-14 | - | - | 57 – 39 | - |
|  |  | Повышенной комфортности | - | - | 12 | 10 | - | 52 – 37 | 37 – 26 |
|  |  | Тип жилого дома по уровню комфорта | Секционные жилые дома с этажностью |
|  |  |  | 2 этажа. | 4 этажа. |
|  |  | Социальный | 95 | 142 |
|  |  | Массовый | 77 | 110 |
|  |  | Повышенной комфортности | 64 | 74 |
| 11.3. | Параметры площадок общего пользования различного функционального назначения | Виды площадок: | Удельный размер площадки, м2/чел | Средний размер одной площадки, м2 | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
|  |  | для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 10 |
|  |  | для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 100 | 10-40 |
|  |  | для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 10 | 20 |
|  |  | для выгула собак | 0,1-0,3 | 25 | 40 |
|  |  | Для стоянки автомашин | 0,8-2,5 | 25 (на машино-место) | в соответствии с техническими регламентами |
| 11.4 | Нормативные требования к размещению площадок для установки мусоросборников | Площадки для установки мусоросборников должны быть удалены от детских учреждений, медицинских учреждений и предприятий питания, физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых на расстояние не менее 20 метров Расстояние от площадок для мусоросборников до входов в жилые дома должно быть не менее 20 метров, но не более 100 м до наиболее удаленного входа в жилое здание. |

## Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания, аптеки |
| 12.1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Наименование объектов | Единица измерения | Территория размещения |
|  |  |  |  | П.г.т. Махнёво | Сельские населенные пункты |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Предприятия торговли, в том числе: продовольственных товаров; непродовольственных товаров | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 280 100 (70) 180 (30) | 300 100 200 |
|  |  | Продовольственные магазины в поселках садоводческих товариществ | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 80 | 80 |
|  |  | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | посадочных мест на 1тыс. чел. | 40 (8) | 40 |
|  |  | Рыночные комплексы | м2 торговой площади на 1тыс. чел. | 24 | - |
|  |  | Аптеки | объект. | 1 на 10 тыс. человек | 1 на 6,2 тыс. человек |
|  |  | Предприятия бытовых услуг, в т.ч. непосредственного обслуживания населения | рабочее место на 1 тыс. чел. | 9 (2) 5(2) | 7 4 |
|  |  | Жилищно-эксплуатационные организации | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 1 | 1 |
|  |  | Бани | Помывочных мест на. 1 тыс.чел. | 5 | 7 |
|  |  | Гостиницы | мест на 1тыс.чел. | 6 | - |
|  |  | Расчетные показатели, указанные в скобках, относятся к предприятиям торговли и питания, размещаемым на территории жилых микрорайонов, кварталов. |
| 12.2. | Площадь земельного участка | По заданию на проектирование Рекомендуемые размеры земельных участков приведены в Приложении 4. настоящих местных нормативов градостроительного проектирования |
| Отделения почтовой связи |
| 12.3. | Площадь земельного участка отделения почтовой связи | Городская местность | Сельская местность |
|  |  | Для отделений связи микрорайона, жилого района, при количестве обслуживаемого населения до 9 тыс. чел - 0,07-0,08 га | При обслуживании 0,5-2 тыс. населения- 0,3-0,35 га на объект. |
| 12.4. | При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций. |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| 12.5. | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | П.г.т.Махнёво | Сельские населенные пункты |
|  |  | Среднеэтажная застройка | Малоэтажная застройка |  |
|  |  | 500 м | 800 м | 2000 м |
| 12.6. | Аптеки | 500 м | 800 м | 800 м |

## Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| 13.1. | Перечень объектов, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан | Жилые и административные здания и сооружения |
|  |  | Объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.) |
|  |  | Объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения |
|  |  | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения |
|  |  | Гостиницы, отели, иные места временного проживания |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки |
|  |  | Производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда |
|  |  | Объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: - железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного транспорта, обслуживающие население; - станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; - почтово-телеграфные объекты; - прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади; - тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей. |
| 13.2. | Требования к оснащению объектов социальной инфраструктуры, жилых и административных зданий для обеспечения доступа инвалидам и маломобильным группам граждан | Объекты социальной инфраструктуры, жилые и административные здания должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием: |
|  |  | визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов |
|  |  | телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; |
|  |  | санитарно-гигиеническими помещениями; |
|  |  | пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; |
|  |  | пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках |
|  |  | Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. |
| 13.3. | Требования к организации путей движения для инвалидов и МГН |
| 13.3.1 | Улично-дорожная сеть должна проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт. |
| 13.3.2. | Платформы, остановки маршрутных транспортных средств и места посадки и высадки пассажиров должны быть оборудованы пандусами. |
| 13.3.3. | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. |
| 13.3.4. | В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть. |
| 13.3.5. | Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. |
| 13.3.6. | В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустраивают съездами. При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м |
| 13.3.7. | На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты. |
| 13.4. | Минимальные расчетные показатели доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 13.4.1. | Минимальные расчетные показатели количества квартир для инвалидов в составе муниципального социального жилищного фонда. | Устанавливаются заданием на проектирование. При этом учитываются категории инвалидов, требующие различной адаптации жилой среды к своим потребностям. |
| 13.4.2. | Требования к придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов | На придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов, следует предусматривать доступность (по габаритам, уклонам и оборудованию) следующих площадок и зон: площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) входом; специализированных автостоянок для личного автотранспорта инвалидов; мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны входа); специализированных автостоянок; площадок мусоросборников; детских площадок; площадок для выгула собак, в том числе собак-поводырей; площадок и зон тихого отдыха; площадок для сушки белья (при отсутствии в доме специальных помещений), для выбивания ковров и чистки пылесосов (в пределах придомовой территории) . |
|  |  | На придомовых и приквартирных участках пути движения инвалидов на кресле-коляске возможно проектировать односторонними (0,9 м), но обеспеченными площадками для разворота |
| 13.4.3. | Минимальные требования к организации доступности для инвалидов и МГН жилых зон массового жилищного строительства | Для массового жилищного строительства, а также для условий реконструкции, необходимо обеспечить доступность движения (в том числе и с сопровождающим) инвалида на кресле-коляске от входа в здание до этажа проживания (квартиры, жилой ячейки). |
| 13.4.4. | Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов колясочников ( чел) | 0,5 чел. на 1 тыс. человек населения. |
| 13.4.5.. | Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске (м2) | не менее 16 м2. |
| 13.4.6. | Плотность застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов (%) | не более 25%, причем озеленение, должно составлять порядка 60% площади участка |
| 13.5. | Минимальные расчетные показатели доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 13.5.1. | Размещение и вместимость специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов | По заданию на проектирование согласно реальной и прогнозируемой потребности в населенных пунктах, районах, микрорайонах. |
| 13.5.2. | Требования к организации доступности для инвалидов и МГН общественных зданий и сооружений | Перечень элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для МГН, расчетная численность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых случаях заданием на проектирование, утверждаемым в установленном порядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов. |
|  |  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. |
|  |  | В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для людей на креслах-колясках по заданию на проектирование, но не менее 1% общего числа зрителей. |
|  |  | Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется проектировать доступными для всех категорий учащихся. Здания специальных реабилитационных образовательных учреждений, сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проектируются по специальному заданию на проектирование, включающему перечень и площади помещений, специализированное оборудование и организацию учебного и реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания. |
|  |  | Физкультурно-спортивные сооружения, доступные для инвалидов, и МГН следует рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением согласно СП 31-102-99. |
|  |  | Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, включая инвалидов. Требования по доступности относятся к планировке как участка, так и здания с экспозицией. |
|  |  | В предприятиях общественного питания (при обслуживании официантами) не менее 5 % количества мест в залах должно быть приспособлено для обслуживания посетителей на креслах-колясках |
|  |  | Перроны для пассажиров вокзалов железнодорожного и автомобильного транспорта должны быть удобны по высоте для посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата. |
| 13.6. | Минимальные расчетные показатели количества мест для временного хранения личного транспорта инвалидов и МГН при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения | В соответствии с таблицей 1 Приложения 3 настоящих местных нормативов градостроительного проектирования |
| 13.7. | Требования к размещению мест для временного хранения личного транспорта инвалидов и МГН | Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0*3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м. |
| 13.8. | Требования к озеленению участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения | Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). |
| 13.9. | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 13.9.1. | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных транспортных средств инвалидов и маломобильных групп населения | В соответствии с п. 6.13. настоящих Местных нормативов градостроительного проектирования |
| 13.9.2. | Пешеходная доступность мест для временного хранения личного транспорта инвалидов | В соответствии с п. 6.14. настоящих Местных нормативов градостроительного проектирования |

# Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. В соответствии со статьей 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, позволяющие обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности человека на территории муниципального образования при градостроительном проектировании.

2. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования закрепляют и последовательно развивают положения Генерального плана и Правил землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования путем:

- включения в настоящие местные нормативы положений генерального плана, относящихся к градостроительному нормированию;

- детализации и уточнения отдельных положений генерального плана

в целях обеспечения его реализации;

- введения соответствующих законодательству дополнительных положений, применяемых при подготовке проектов о внесении дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки.

3. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования применяются:

1) органами местного самоуправления Махнёвского муниципального образования при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

- стратегий комплексного социально-экономического развития городского округа, планов и программ развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа;

- генерального плана городского округа, изменений в генеральный план городского округа;

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки, внесения изменений в указанные правила в части установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

- условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории, о комплексном освоении территории, о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, о комплексном развитии территории по инициативе администрации городского округа, если в отношении таких территорий согласно договорам с победителями аукционов орган местного самоуправления взял на себя бюджетные обязательства (часть обязательств) по созданию объектов местного значения;

2) органами государственной власти при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности:

- в случае совместной с органами местного самоуправления городского округа подготовки проектов документов территориального планирования;

- по подготовке и утверждению условий аукционов на право заключения договоров о комплексном освоении территории;

- при осуществлении уполномоченными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

3)  победителями аукционов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта в отношении:

- подготовки документации по планировке территории;

- создания объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа в случаях, когда их создание в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и договорами с органами местного самоуправления городского округа определено как обязательство застройщика;

4) лицами, осуществляющими разработку генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории и внесения изменений в указанную документацию;

5) в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

4. Достижение показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, осуществляется при обязательном соблюдении всеми субъектами градостроительной деятельности:

- требований безопасности, определенных техническими регламентами, а до их принятия – строительными нормами и правилами, в части, не противоречащей законодательству;

- градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и застройки.

5. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования не подлежат применению при осуществлении архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.

6. Рекомендуемый перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки представлен в Приложении № 5 к настоящим нормативам.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Таблица 1. Минимальное количество мест для временного хранения личного транспорта инвалидов у жилых домов, при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения

| Объекты | Минимальное количество мест на открытых стоянках для инвалидов, % от общего числа мест |
| --- | --- |
| Жилые дома | 4%, но не менее 1 места при общем числе мест до 100; при большем числе мест – 10% |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания населения, места отдыха, спортивные здания и сооружения |  |
| Предприятия розничной торговли при площади торговых залов, кв.м: от 400 до 1000 более 1000 менее 400 | 15 10 Не менее 1 места |
| Предприятия питания при вместимости, мест: до 100 от 100 до 200 более 200 | Не менее 1 места 15 10 |
| Предприятия бытового обслуживания при количестве рабочих мест: до 40 от 40 до 100 более 100 | Не менее 1 места 15 10 |
| Здания и помещения с местами труда для инвалидов | В зависимости от квоты рабочих мест для инвалидов, но не менее 1 места на стоянке вместимостью до 100 мест |
| Учреждения, специализирующиеся на лечении спинальных больных и восстанов-лении опорно-двигательных функций | 20 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(рекомендуемое)

Таблица 2. Минимальные расчётные показатели площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения, виды населённых пунктов | Единица измерения | Вместимость, мощность, пропускная способность объекта | Минимальные расчётные показатели площади территории на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кв. м | Га |
| 1. | Аптеки в отдельно стоящем здании; аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям | Объект |  |  | 0,2 0,05 |
| 2 | Торговые центры, предприятия торговли | 100 кв.м. торговой площади | до 250 250-650 650-1500 1500-3500 более 3500 |  | 0,08 0,08-0,06 0,06-0,04 0,04-0,02 0,02 |
| 3. | Торговые центры малых городских населённых пунктов и сельских населенных пунктов с числом жителей, тыс. человек: до 1; 1 – 3; | Объект |  |  | 0,1-0,2 0,2-0,4 |
| 6. | Рыночные комплексы (на 1 место принимается 6 м2 торговой площади) | м2. торговой площади | до 600 более 3000 | 14,0 7,0 |  |
| 8. | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; | 100 посадочных мест | до 50 50-150 более 150 |  | 0,2-0,25 0,2-0,15 0,1 |
| 9. | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; | Рабочее место | 10-15 |  | 0,1-0,2 на объект |
| 11. | Гостиницы | Место | 25-100 101-500 | 55 30 |  |
| 12. | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 13 | Банно-оздоровительные комплексы | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 14. | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 15. | Прачечные, химчистки самообслуживания | Объект |  |  | 0,1-0,2 |
| 16. | Дома траурных обрядов | Объект |  |  | 0,8-1,0 |
| 17. | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 18 | Пункты приёма вторичного сырья | Объект |  |  | 0,01 |
| 19 | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |

Примечание:

Площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, не указанные в таблице, следует принимать по заданию на проектирование таких объектов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица 3. Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки

| № | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа | Единица измерения | ГП | ППТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В области образования |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | мест /на 1 тыс.человек | + | + | + |
| 1.2 | Размер земельного участка дошкольных образовательных организаций | м2/место | + | + | + |
| 1.3. | Размер групповой площадки | м2/место | - | + | - |
| 1.4. | Вместимость вновь строящихся зданий | место | + | + | + |
| 1.5. | Этажность здания | этаж | - | + | + |
| 1.6. | Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | учащийся/ на 1 тыс. человек | + | + | + |
| 1.7. | Размер земельного участка общеобразовательных организаций | м2/учащийся | + | + | + |
| 1.8. | Вместимость вновь строящихся зданий | учащийся | + | + | + |
| 1.9. | Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования | мест/ на 1 тыс. человек | + | + | + |
| 1.10. | Уровень обеспеченности загородными детскими оздоровительными лагерями | мест/на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 1.11. | Размер земельного участка загородного детского оздоровительного лагеря | м2/место | + | + | + |
| 2. | В области культуры |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа | мест /на 1 тыс. человек | + | + | + |
| 2.2. | Размер земельного участка учреждения культуры клубного типа | га/объект | + | + | + |
| 2.3. | Уровень обеспеченности библиотеками | объект | + | + | + |
| 2.4. | Объем библиотечного книжного фонда | тыс. ед. хранения/ на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 2.5. | Емкость читального зала | мест/ на 1 тыс. человек | + | - | + |
| 2.6. | Размер земельного участка библиотеки | га/объект | + | + | + |
| 2.7. | Уровень обеспеченности музеями | объект/на городской округ | + | - | - |
| 2.8. | Размер земельного участка музея | га/объект | + | + | + |
| 2.9. | Уровень обеспеченности концертными залами | объект/на городской округ | + | - | - |
| 2.10. | Размер земельного участка концертного зала | га/объект | + | + | + |
| 2.11. | Уровень обеспеченности кинозалами | объект/на городской округ | + | + | - |
| 2.12 | Размер земельного участка кинозалами | га/объект | + | + | + |
| 3. | В области физической культуры и спорта |  |
| 3.1. | Уровень обеспеченности спортивными залами | м2 площади пола/ на 1 тыс. чел. | + | + | + |
| 3.2. | Размер земельного участка спортивного зала | га/объект | + | + | + |
| 3.3. | Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями | м2 общей площади/на 1 тыс. чел. | + | + | + |
| 3.4. | Размер земельного участка плоскостного спортивного сооружения | га/объект | + | + | + |
| 3.5. | Уровень обеспеченности бассейнами | м2 зеркала воды/ на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 3.6. | Размер земельного участка бассейна | га/объект | + | + | + |
| 3.7. | Уровень обеспеченности детскими, юношескими спортивными школами | учащийся/ на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 3.9. | Уровень обеспеченности физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства | посетителей/ на 1тыс. человек | + | + | + |
| 3.11. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел./1 тыс. чел | + | - | - |
| 4. | В области здравоохранения |
| 4.1.-4.1.1. | Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими медицинскими организациями | посещений в смену/ на 1 тыс. человек | + | + | + |
| 4.2. | Размер земельного участка амбулаторно-поликлинических медицинских организаций | га/объект | + | + | + |
| 4.3. | Мощность объекта амбулаторно-поликлинических медицинских организаций | посещений в смену | + | + | - |
| 4.4. | Уровень обеспеченности стационарами | коек/на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 4.5. | Мощность стационара | коек | + | + | - |
| 4.6. | Размер земельного участка стационара | м2/койку | + | + | + |
| 4.7. | Уровень обеспеченности объектами скорой медицинской помощи | автомобиль | + | - | - |
| 4.8. | Размер земельного участка объекта скорой медицинской помощи | га/объект | + | + | + |
| 5 | В области инженерного оборудования |
|  | Водоснабжение |
| 5.1. | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением | % | + | + | + |
| 5.2. | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя | л./на 1 чел. в сутки | + | + | + |
| . | Водоотведение |  |
| 5.3. | Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя | л./на 1 чел. в сутки | + | + | + |
| 6. | Транспортная инфраструктура |
| 6.1. | Расчетный уровень автомобилизации | на 1 тыс. жителей | + | + | - |
| 6.2. | Плотность сети магистральных улиц и дорог | км/км2. | + | + | + |
| 6.3. | Категории и расчетные параметры улиц и дорог | - | + | + | + |
| 6.4. | Расчетное число мест хранения автомобилей граждан | машино-место на 1 квартиру | + | + | + |
| 6.7. | Минимальные расчетные показатели обеспеченности населения приобъектными стоянками | 1 машино-место на количество расчетных единиц - | + | + | + |
| 6.8. | Размер земельных участков для организации стоянок для постоянного и временного хранения легковых автомобилей | м2 на 1 машино-место | + | + | + |
| 6.9. | Уровень обеспеченности АЗС | колонка/на 1тыс. легковых автомобилей | + | + | - |
| 6.10. | Размер земельного участка АЗС | га/объект | + | + | + |
| 6.11. | Уровень обеспеченности СТО автомобилей | пост | + | + | - |
| 6.12. | Размер земельного участка СТО | га/объект | + | + | + |
| 7. | Объекты рекреационного назначения |
| 7.1. | Расчетные показатели обеспеченности озелененными территориями общего пользования | м2/чел. | + | + | - |
| 7.2. | Минимальная площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования | га | + | + | + |
| 7.3. | Расчетный норматив зон массового кратковременного отдыха, расположенных в пригородных зонах | % | + | + | - |
| 7.4. | Площадь территорий массового кратковременного отдыха | м2/на 1 посетителя | + | + | - |
| 7.5. | Расчетная численность единовременных посетителей объектов массового отдыха | человек/га | + | + | - |
| 7.6. | Территории элементов объектов массового отдыха | % | - | + | - |
| 7.7. | Доступность объектов массового отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения. | - | - | + | - |
| 7.8. | Размеры земельных участков для объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов | м2 на 1 место | + | + | + |
| 7.9. | Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторных и оздоровительных учреждений | м | + | + | - |
| 7.10. | Минимальные расчетные параметры площади речных и озерных пляжей | - | + | + | - |
| 7.11. | Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для расчета численности единовременных посетителей на пляжах | - | + | + | - |
| 8. | Объекты по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов |
| 8.1. | Размер земельного участка предприятия, сооружения по обезвреживанию и переработке ТКО | га на 1 тыс. тонн отходов в год | + | + | + |
| 9. | Объекты местного значения в области мест захоронения |
| 9.1. | Размер земельного участка кладбища | га / на 1 тыс. человек | + | + | + |
| 9.2. | Минимально допустимый размер земельного участка для кладбища | га / объект | + | + | + |
| 10. | Объекты защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 10.1. | Места дислокации подразделений пожарной охраны | - | + | + | - |
| 10.2 | Площадь земельного участка пожарного депо | га | + | + | + |
| 10.3. | Требования к отводу поверхностных вод | - | + | + | - |
| 10.5 | Требования к защите территорий от затоплений и подтоплений | - | + | + | + |
| 11. | Объекты жилищного строительства |
| 11.1. | Уровень средней жилищной обеспеченности | м2 общей площади жилых помещений на 1 человека | + | + | + |
| 11.3 | Расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) малоэтажного жилищного строительства на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию | чел./га. | + | + | - |
| 11.4 | Параметры площадок общего пользования различного функционального назначения | - | - | + | - |
| 11.5 | Нормативные требования к размещению площадок для установки мусоросборников | - | - | + | - |
| 12. | Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи |
| 12.1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания, аптеками | - | + | + | + |
| 12.2. | Площадь земельного участка объекта общественного питания, торговли, бытового обслуживания, аптеки | га | + | + | + |
| 12.3. | Площадь участка отделения почтовой связи | м2/объект | - | + | - |
| 13. | Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 13.1. | Перечень объектов, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан | - | + | + | - |
| 13.2. | Требования к оснащению объектов социальной инфраструктуры, жилых и административных зданий для обеспечения доступа инвалидам и МГН | - | - | + | + |
| 13.3 | Требования к организации путей движения для инвалидов и МГН | - | + | + | - |
| 13.4. | Минимальные расчетные показатели доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп населения | - | + | + | - |
| 13.5. | Минимальные расчетные показатели доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения | - | + | + | - |
| 13.6. | Минимальные расчетные показатели количества мест для временного хранения личного транспорта инвалидов и МГН при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения | % | + | + | - |
| 13.7.. | Требования к размещению мест для временного хранения личного транспорта инвалидов и МГН | м2 | - | + | - |
| 13.8. | Требования к озеленению участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения | - | - | + | - |

Таблица 4. Перечень расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единица измерения | ГП | ДППТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В области образования |  |
| 1.12. | Уровень территориальной доступности дошкольных общеобразовательных организаций | м/минут | + | + | - |
| 1.13. | Уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | м/минут | + | + | - |
| 1.14. | Уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования | м | + | + | - |
| 2. | В области культуры |
| 2.13. | Уровень территориальной доступности учреждений клубного типа | м | + | + | - |
| 2.14. | Уровень территориальной доступности сельских библиотек | м | + | + | - |
| 3. | В области физической культуры и массового спорта |  |
| 3.12. | Уровень территориальной доступности спортивных залов | м/минут | + | + | - |
| 3.13. | Уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | м/минут | + | + | - |
| 3.16. | Уровень территориальной доступности физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства | м | - | + | - |
| 4. | В области здравоохранения |
| 4.9. | Лечебно-профилактические медицинские организации оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т.ч. ФАП | м/минут | + | + | - |
| 4.11. | Организации скорой медицинской помощи | минут | + | + | - |
| 6. | В области транспортной инфраструктуры |  |
| 6.13 | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей от мест жительства владельцев | м | + | + | - |
| 6.14. | Расстояния пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей | м | + | + | + |
| 6.15. | Пешеходная доступность мест временного хранения личного транспорта инвалидов | м | + | + | - |
| 7. | Объекты рекреационного назначения |
| 7.12. | Показатели доступности объектов массового отдыха населения (по отношению к жилым зонам) | м/ минут | + | + | - |
| 10. | Объекты защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 10.1. | Уровень территориальной доступности обслуживания пожарных депо для населения | минут | + | + | - |
| 12. | Иные виды объектов местного значения городского округа |
| 12.5. | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | м | + | + | - |
| 12.6. | Аптеки | м | + | + | - |
| 13. | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для инвалидов и МГН |
| 13.9.1. | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных транспортных средств инвалидов и маломобильных групп населения | м | - | + | - |
| 13.9.2. | Пешеходная доступность мест для временного хранения личного транспорта инвалидов | м | - | + | - |