ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

ДСП

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ П.Г.Т. МАХНЕВО

Том 1. Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

Екатеринбург 2013
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

ДСП

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ П.Г.Т. МАХНЕВО

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Начальника отдела								О.В. Идолова

Вед. градостроитель проекта							Л.А. Банникова

Екатеринбург 2013
Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Вед. градостроитель проекта | Л.А. Банникова |  |
|  | Инженер-градостроитель | Н.В. Вараксина |  |
| Транспортная инфраструктура | Вед инженер | М.О. Катькало |  |
| Инженерная инфраструктура | Инженер | М.Е. Иофе |  |
| Инженерное благоустройство | Градостроитель | М.М. Бабаян |  |
| Охрана окружающей среды | Инженер III категории | Е.А. Попова |  |
| ТЭО | Градостроитель II категории | А.С. Лесная |  |

Состав проекта

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки территории малоэтажной застройки жилого района в восточной части п.г.т. Махнево» Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  | 35 | ДСП |
| 2 | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки территории малоэтажной застройки жилого района в восточной части п.г.т. Махнево» Утверждаемая часть проекта планировки территории |  | 12 | Н/С |
| Графические материалы |
| Материалы по обоснованию |
| 1 | Схема расположения проектируемой территории в структуре п.г.т. Махнево | 1:10000 | 1 | Н/С |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 3 | Схема организации и развития улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 6 | Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории (сохраняемых, демонтируемых и планируемых) | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 7 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 8 | Схема санитарной очистки территории | 1:1000 | 1 | ДСП |
| 9 | Предложения по внесению изменений в Правила землепользования Махенвского МО | 1:5000 | 1 | Н/С |
| 10 | Предложения по внесению изменений в Генеральный план Махневского МО применительно к п.г.т. Махнево | 1:5000 | 1 | Н/С |
| Утверждаемая часть |
| 11 | Чертеж планировки территории | 1:1000 | 1 | ДСП |

Содержание

Введение	7

I. Определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории малоэтажной застройки жилого района в восточной части п.г.т. Махнево	8

1.Анализ использования проектируемой территории	8

1.1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории	8

1.2. Архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование рассматриваемого участка и прилегающих к нему территорий	9

1.2.1. Население, жилая зона	9

1.2.2. Общественно деловая зона	10

1.2.3. Производственная и коммунально-складская зоны	12

1.2.4. Зона инженерной инфраструктуры	12

1.2.5. Зона транспортной инфраструктуры	13

1.2.6. Сельскохозяйственная зона	14

1.2.7. Рекреационные зоны	14

1.3. Оценка состояния окружающей среды	14

1.3.1. Состояние воздушного бассейна	14

1.3.2. Состояние водных ресурсов	14

1.3.3. Зоны с особыми условиями использования территории	15

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	15

2.1. Проектный баланс территории	15

2.2. Планируемое функциональное зонирование и планировочная организация	15

2.2.1.Жилая зона	15

2.2.2. Общественно-деловая зона	16

2.2.3. Рекреационная зона	18

2.2.4. Производственная и коммунально-складская зоны	18

2.2.5. Зона инженерной инфраструктуры	18

2.5.5. Зона транспортной инфраструктуры	24

2.3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий	25

2.3.1. Охрана водных ресурсов	25

2.3.2. Санитарная очистка территории	25

3. Инженерная подготовка и благоустройство территории	26

3.1.Вертикальная планировка территории и поверхностный водоотвод	27

3.2.Инженерное благоустройство территории	27

II. Перечень основных факторов риска воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	27

1. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта	28

2. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта	28

3. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах ЖКХ	29

4. Сведения по рискам возникновения ЧС на магистральных газопроводах	30

5. Сведения по рискам возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами	30

6. Сведения по рискам возникновения ЧС, связанных с природными пожарами	30

Введение

Проект планировки территории малоэтажной застройки жилого района в восточной части п.г.т. Махнево (далее – Проект) разработан коллективом отдела территориального планирования при ОАО «Уралаэрогеодезия».

Главной целью разработки проекта планировки территории является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, ограничений использования территории.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	СП42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

При разработке проекта учтены:

-	«Генеральный план Махневского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнево»;

-	«Правила землепользования и застройки Махневского муниципального образования»;

Исходные данные, используемые в проекте:

-	Кадастровый план территории в границах п.г.т. Махново;

-	топографические карты М 1:1 000.

I. Определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории малоэтажной застройки жилого района в восточной части п.г.т. Махнево

1.Анализ использования проектируемой территории

1.1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Проектируемая территория располагается в восточной части территории п.г.т. Махнево, на правом берегу реки Тагил (см. рис 1).

Проектируемая территория с юга ограничена существующими улицами Советская и Набережная, проектируемой в соответствии с «Генеральным планом Махневского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнево» улицей 16, а также правым берегом реки Тагил и землями сельскохозяйственного назначения.

Площадь проектируемой территории составляет 90,6 га.

Проектируемая территория предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки с объектами социально-бытового назначения и устройства рекреационных зон.

На рассматриваемой территории располагаются участки индивидуальной жилой застройки вдоль улиц Советская и Набережная. Также на территорию попадают береговая полоса, прибрежно-защитная и водоохранная зона от реки Тагил и небольшого озера, расположенного в восточной части.

Рисунок 1. Проектируемый участок

1.2. Архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование рассматриваемого участка и прилегающих к нему территорий

Территория проектирования занимает 90,6 га. Согласно опорным материалам по территории проектируемого участка проходят линии связи.

В западной части участка располагаются существующие участки индивидуальной жилой застройки, остальная часть площадки занята лугами и огородами.

1.2.1. Население, жилая зона

По данным администрации Махневского муниципального образования в границах проектирования зарегистрировано 75 человек.

На территории находится одно- и двухэтажная индивидуальная жилая застройка (24 участка, 2 из которых в стадии завершения строительства). Общая площадь жилых помещений составляет 1922,0 кв.м.

1.2.2. Общественно деловая зона

Учреждения образования

МКДОУ «Махневский детский сад №1», расположенный на пересечении ул. Плюхина-Гагарина находится в 600 м от границ проектируемого участка.

До МОУ «Средняя общеобразовательная школа» расстояние составляет 780 м, которая находится на ул. Победы.

Учреждения здравоохранения

Расстояние до МУЗ «Махневская районная больница», которая расположена в границах ул. 70 лет Октября и ул. Плюхина, от границ проектируемого участка: 770 м.

Учреждения культуры

Расстояние до МУК «Махневский культурно-досуговый центр» составляет 800 м (ул. Победы).

Объекты физической культуры и спорта

Ближайший спортивный объект (320 м) – это МУ «Махневский физкультурно-спортивный комплекс «Ермак», расположен на пересечении ул. Победы и пер. П.Морозова.

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

На проектируемой территории на пересечении ул. Советская и пер. Чапаева находится объект торговли площадью 64,4 кв.м.

В ближайшем окружении имеются еще несколько объектов торговли, которые расположены на ул. Советская, ул. Плюхина, ул. Победы.

До объекта общественного питания (кафе-пельменная) расстояние составляет 630 м, который располагается на ул. Советская.

Предприятия бытового обслуживания (ремонт обуви) располагается на ул. Советская, расстояние 80 м.

Кредитно финансовые учреждения и предприятия связи

Отделение почты расположено на ул. Победы на расстоянии 300 м. Отделение банка (операционная касса внекассового узла №1704/090 Алапаевского отделения №1704 филиал акционерного коммерческого сберегательного банка РФ) расположено на ул. Победы на расстоянии 850 м.

Обеспеченность учреждениями обслуживания населения в границах проектируемого участка приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры и

культурно-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения/обеспеченность | район Центральный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование |
| Дошкольные общеобразовательные учреждения | натур.показат. (ед/мест) | - | Обслуживание учреждениями расположенными в п.г.т. Махнево |
|  | обеспеч. 50 мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 4 |  |
|  |  | % | - |  |
| Общеобразовательные учреждения | натур.показат. (ед/мест) | - | Обслуживание учреждениями расположенными в п.г.т. Махнево |
|  | обеспеч. 110 учащихся на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 8 |  |
|  |  | % | - |  |
| Учреждения дополнительного образования для детей | натур.показат. (ед/мест) | - | Обслуживание учреждениями расположенными в п.г.т. Махнево |
|  | обеспеч. 22 места на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 2 |  |
|  |  | % | - |  |
| Культура |
| Учреждения культуры клубного типа | натур.показат.(посад.мест) | - | МУК «Махневский культурно-досуговый центр», ул. Победы |
|  | обеспеч. 50 мест на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во мест | 4 |  |
|  |  | % | - |  |
| Физкультура и спорт |
| Спортивные залы | натур.показат. (ед/площадь) | - | Обслуживание объектами спорта расположенными в п.г.т. Махнево |
|  | обеспеч. 100 кв.м площади пола на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м | 7,5 |  |
|  |  | % | - |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | натур.показат. (ед/площадь) | - |  |
|  | обеспеч. 500 кв.м площади на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м | 37,5 |  |
|  |  | % | - |  |
| Здравоохранение |
| Больничные учреждения | натур.показат. (койко-мест) | - | Обслуживание в МУЗ «Махневская районная больница», в границах ул. 70 лет Октября и ул. Плюхина |
|  | обеспеч. 7 койко-мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во койко-мест | 1 |  |
|  |  | % | - |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | натур.показат. (ед/посещений) | - |  |
|  | обеспеч. 30 посещений в смену на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во посещений | 2 |  |
|  |  | % | - |  |
| Торговля, общественное питание и бытовые услуги |
| Предприятия торговли | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) | 1/64,4 | Пересечение ул. Советская и пер. Чапаева |
|  | обеспеч. 100 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м | 7,5 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | натур.показат. (ед/посад.мест) | - | Обслуживание объектами расположенными в п.г.т. Махнево |
|  | обеспеч. 31 место на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 2 |  |
|  |  | % | - |  |
|  | обеспеч. 1 операционное место (окно) на 2 тыс. чел. | Необходимое кол-во операционных мест (окно) | - |  |
|  |  | % | - |  |
| Отделения связи | натур.показат. (объект) | - |  |
|  | обеспеч. 1 объект на 6 тыс. чел. | Необходимое кол-во (объект) | - |  |
|  |  | % | - |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытовых услуг | натур.показат. (раб.место) | - | Обслуживание объектами расположенными в п.г.т. Махнево |
|  | обеспеч. 7 рабочих мест на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 1 |  |
|  |  | % | - |  |
| Кладбище | натур.показат. (га) | - | на юго-западе населенного пункта |
|  | обеспеч. 0,24 га на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во га | 0,02 |  |
|  |  | % | - |  |

1.2.3. Производственная и коммунально-складская зоны

Производственная и коммунально-складская зона на проектируемой территории отсутствуют.

1.2.4. Зона инженерной инфраструктуры

Анализ состояния обеспеченности объектами и сетями инженерной инфраструктуры произведен для проектной территории и увязан с современным состоянием инженерной инфраструктуры п. г. т. Махнево.

Из объектов инженерной инфраструктуры на проектируемой территории присутствуют проходящие транзитом линии связи. Также к домам существующей застройки подведены линии электропередачи 0,4 кВ.

Водоснабжение

Согласно данным проекта «Генеральный план Махневского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнево» водоснабжение п.г.т. Махнево осуществляется от подземных источников водоснабжения - скважин.

На территории поселка функционирует централизованная система водоснабжения с вводом сети в дом, обеспечивающая часть жилой застройки (42,5%). Застройка не обеспеченная централизованной системой водоснабжения пользуются частными источниками водоснабжения (шахтными колодцами).

На проектируемой территории расположена неэксплуатируемая скважина с неустановленными запасами подземных вод.

Канализация

Согласно данным проекта «Генеральный план Махневского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнево» в поселке функционирует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Очистка бытовых стоков производится на очистных сооружениях, расположенных в юго-восточной части поселка.

Обеспеченность централизованной системой отвода бытовых стоков от застройки составляет 42,5%.

Теплоснабжение

Согласно данным проекта «Генеральный план Махневского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнево» жилая застройка поселка отапливается централизованными системами, источники –2 газовые котельные и 1 котельная, работающая на твердом топливе.

Обеспеченность застройки централизованной системой теплоснабжения составляет 58%, остальная застройка использует автономные источники.

Газоснабжение

Согласно данным проекта «Генеральный план Махневского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнево» жилая застройка поселка не газифицирована, от газопровода высокого давления 0,6 МПа В. Синячиха – Махнево, газ подается только котельные в качестве топлива.

Электроснабжение

Согласно данным проекта «Генеральный план Махневского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнево» источником электроснабжения поселка является электроподстанция ПС 110/35/6, расположенная у южной границы населенного пункта.

От электроподстанции ПС 110/35/6 электроэнергия по воздушным линиям электропередачи 6 кВ подается к трансформаторным пунктам поселка, и затем по линиям электропередачи 0,4 кВ доставляется к потребителю.

Связь

Согласно данным проекта «Генеральный план Махневского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнево» фиксированная телефонная связь в поселке осуществляется от автоматических телефонных станций, общая емкость которых составляет 850 номеров.

В границах рассматриваемой территории проходят две воздушные линии связи, в западной и восточной части проектируемой территории.

Объекты сотовой связи на рассматриваемой территории отсутствуют.

1.2.5. Зона транспортной инфраструктуры

Вдоль южных границ участка проходит главная улица поселка ул. Советская.

Существующая улично-дорожная сеть представлена участком ул. Набережная в западной части проектируемой территории и автомобильными дорогами без покрытия. Для обеспечения транспортной связи проектируемой застройки с центром п.г.т. Махнево и внешними автомобильными дорогами необходима прокладка дополнительных улиц.

1.2.6. Сельскохозяйственная зона

В границах застроенных территорий сельскохозяйственная зона представлена только огородами жителей поселка и лугами.

1.2.7. Рекреационные зоны

Проектируемая территория располагается на правом берегу реки Тагил. В восточной части располагается небольшое озеро. Благоустроенной рекреационной зоны в границах проектирования нет.

1.3. Оценка состояния окружающей среды

1.3.1. Состояние воздушного бассейна

На территории проектируемого участка объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду отсутствуют.

1.3.2. Состояние водных ресурсов

Состояние подземных вод

Согласно данным проекта «Генеральный план Махневского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнево» водоснабжение п.г.т. Махнево осуществляется от подземных источников водоснабжения - скважин.

На территории поселка функционирует централизованная система водоснабжения с вводом сети в дом, обеспечивающая часть жилой застройки (42,5%). Застройка, не обеспеченная централизованной системой водоснабжения, пользуются частными источниками водоснабжения (шахтными колодцами).

На проектируемой территории существует неэксплуатируемая водозаборная скважина, с неустановленными запасами подземных вод.

Состояние поверхностных вод

По проектируемой территории протекает река Тагил. В соответствии с Лесным планом Свердловской области № 1370 – УГ от 29.12.2008 г:

‒ ширина водоохраной зоны равна 200 метров;

‒ ширина прибрежно-защитной зоны 45 метров;

‒ ширина береговой полосы 20 метров.

От притока реки Тагил в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются:

‒ водоохраная зона ‒ 50 метров;

‒ прибрежно-защитная зона ‒ 50 метров;

‒ береговая полоса 5 метров.

1.3.3. Зоны с особыми условиями использования территории

В восточной части за границами проектируемой территории с севера на юг, проходит линия электропередач 6 кВ охранная зона, которой равна 10 м.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

2.1. Проектный баланс территории

Площадь участка проектирования составляет 90,6 га. Проектное население – 629 чел. Проектный баланс территории представлен в таблице 2.

Таблица 2

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории | м2 на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая площадь земель в границе проектирования | 90,6 | 100,00 | 1440 |
| в том числе: |  |
| 1. Жилая зона | 46,5 | 51,3 | 739,26 |
| 2. Общественно-деловая зона | 2,3 | 2,5 | 36,56 |
| 3. Производственная зона | - | - | - |
| 4. Коммунально-складская зона | - | - | - |
| 5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 7,6 | 8,4 | 120,5 |
| 6. Рекреационные зоны | 34,2 | 37,75 | 543,7 |
| из них: |  |
| - озеленение общего пользования | 19,6 | 21,6 | 311,6 |
| - озеленение парков, скверов, набережных | 12,5 | 13,8 | 198,7 |
| - водные объекты | 2,1 | 2,3 | 33,4 |

2.2. Планируемое функциональное зонирование и планировочная организация

2.2.1.Жилая зона

Расчет населения произведен с учетом коэффициента семейственности – 2,4 (Материалы по обоснованию проекта генерального плана Махневского муниципального образования Свердловской области применительно к п.г.т. Махнёво) и количества проектных участков под жилую застройку.

Убыли существующего жилого фонда не предусматривается.

Количество существующих сохраняемых домов/участков – 24.

В расчётах по определению объёмов под новое строительство приняты нижеследующие показатели:

- плотность населения на территориях индивидуальной застройки – 15 чел/га.

- средняя обеспеченность жилой площадью 22,5 кв.м/чел.

- средняя площадь индивидуального дома – 100 кв.м.

- средняя площадь участков под индивидуальную застройку – 0,14 га.

Показатели проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 3

Таблица 3

Показатели проектируемой жилой застройки

|  | Проект (проектируемый участок в восточной части) |
| --- | --- |
| Площадь территории, га | 40,61 |
| Проживающих, чел | 629 |
| Жилая площадь домов, кв.м | 14387,0 |
| Общая площадь домов, кв.м | 27699,0 |

Жилищный фонд проектируемого участка составит 14387,0 кв.м.

Население проектируемого участка определено в количестве 629 человек.

Количество новых участков под ИЖС – 231.

Всего участков/домов – 255 (проектные и существующие).

За расчетный срок проектом принимается развитие жилой застройки в размере 5,95 га (45 участков, на которых разместятся 108 человек). Средний размер приусадебного участка (индивидуальный жилой дом) на перспективу равен 0,13 га.

2.2.2. Общественно-деловая зона

В п.г.т. Махнево имеются все необходимые объекты периодического и эпизодического пользования населением. Для создания нормальных условий проживания граждан на проектируемом участке, в соответствии с нормами градостроительного проектирования, имеется необходимость в объектах повседневного обслуживания, таких как детское дошкольное учреждение, спортивные объекты, магазины, кафе и объекты бытового обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания по местам выполнен с учетом Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) Расчет приведен в таблице 4

На территории проектирования предусмотрено:

1. детское дошкольное учреждение на 80 мест в границах ул. Набережная-Улицы 15-Улицы 19-Улицы 20;

2. универсальное здание с кафе на 25 посадочных мест и бытовым обслуживанием на 3 рабочих места по Улице 13;

3. спортивная площадка площадью 1000 кв.м, спортивный зал площадью 800 кв.м на пересечении ул. Набережная-Улицы 22;

4. объект торговли площадью 187,0 кв.м по Улице 16.

Таблица 4

Расчет мест в учреждениях обслуживания

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения | Норматив град. проектирования Св.обл. (на 1 тыс. человек) | Расчётное население в проектируемых границах | Потребность, всего | Размещено по существующему состоянию | Размещено в проекте | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |
| Дошкольные образовательные учреждения, место | 50 | 629 | 31 | - | 80 | в границах ул. Набережная-Улицы 15-Улицы 19-Улицы 20 |
| Общеобразовательные учреждения, учащихся | 110 | 629 | 69 | - | - | Обслуживания учреждениями расположенными в п.г.т. Махнево |
| Объекты культуры |  |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 50 | 629 | 31 | - | - | Обслуживания учреждениями расположенными в п.г.т. Махнево |
| Объекты торговли и питания |  |
| Предприятия торговли, кв.м | 100 | 629 | 62,9 | 64,4 | 187,0 | на Улице 16 |
| Предприятия общественного питания, место | 31 | 629 | 19 | - | 25 | на Улице 13 |
| Объекты физической культуры и спорта |  |
| Спортивные залы, кв.м площади пола | 100 | 629 | 62,9 | - | 800,0 | на пересечении ул. Набережная-Улицы 22 |
| Плоскостные спортивные сооружения стадион, корты, кв.м | 500 | 629 | 314,5 | - | 1000,0 |  |
| Объекты бытового обслуживания |  |
| Предприятия бытового обслуживания, раб.место | 7 | 629 | 4 | - | 3 | на Улице 13 (в одном здании с кафе) |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России, операционное место | 1 на 1-2 тыс.чел | 629 | - | - | - | Обслуживания отделениями расположенными в п.г.т. Махнево |
| Отделения связи, объект | 1 на 6 тыс.чел | 629 | - | - | - |  |

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания (детское дошкольное учреждение и спортивные объекты), располагаемые на территории проектируемого участка, рассчитаны на проектное население всего проектируемого участка плюс население за пределами границ проектируемой территории, которое будет пользоваться услугами данных объектов.

2.2.3. Рекреационная зона

Рекреационная зона в границах проектируемой территории представлена набережными, устроенными вдоль правого берега реки Тагил и небольшого озера в восточной части, а также озеленением общего пользования, расположенного вдоль улиц.

2.2.4. Производственная и коммунально-складская зоны

Размещение производственной и коммунально-складской зоны в границах проектируемой территории не предусмотрено.

2.2.5. Зона инженерной инфраструктуры

Настоящим проектом предусматривается полное инженерное благоустройство жилой и общественной застройки . На территории нового микрорайона запроектированы централизованные системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения.

Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жиличного строительства, а так же учреждений социального и комунально-бытового обслуживания.

Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры проектируемой территории увязаны с положениями утвержденного проекта «Генерального плана Махневского МО применительно к п.г.т. Махнево.

Предлагаемые проектом к строительству объекты инженерной инфраструктуры приведены на схеме: «Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории (сохраняемых, демонтируемых и планируемых)».

Водоснабжение

Проектом предусмотрена централизованная система водоснабжения, которая обеспечивает 100% жилой застройки питьевой водой надлежащего качества, с вводом сети в дом.

Трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением проектных кварталов к существующей сети водоснабжения.

Источниками водоснабжения существующей застройки являются подземные скважины, расположенные за границами проектируемой территории.

Проектируемая система водоснабжения увязана с существующей системой централизованного водоснабжения.

Согласно решениям «Генерального плана Махневского МО применительно к п.г.т. Махнево», точками подключения к существующим сетям водоснабжения принят водопровод, проходящий по ул. Победы.

Расчеты водопотребления проектного населения сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Расчетные объемы водопотребления

| Потребители | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующая жилая застройка с учетом внедрения энергосберегающих технологий | 70 | 12,60 |
| Индивидуальная жилая застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями. | 559 | 100,62 |
| Полив | 629 | 31,45 |
| Неучтенные расходы (20%) |  | 27,17 |
| ИТОГО: | 629 | 171,84 |

Примечания:1.Среднесуточное водопотребление на 1 человека в жилой индивидуальной застройке принято 180 л/сут 2.Среднесуточное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения.3.Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливной сезон в расчете на 1 жителя принято 50л/сут.4.Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, принято в размере 15% от общего расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления составит:

- 113,22*1,2= 135,86 м3/сут;

- 113,22*0,8=90,57 м3/сут.

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, система водоснабжения предлагается хозяйственно-питьевая противопожарная. При определении диаметров водопроводной сети учтены потребности воды на наружное пожаротушение из расчета одного пожара на проектируемой территории. Расход воды на наружное пожаротушение принят – 5л/с. Общий расход воды на наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54 м3. Хранение пожарного запаса воды и запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления предусмотрено в резервуарах, предложенных в мероприятиях «Генерального плана Махневского муниципального образования применительно к п. г. т. Махнево», разработанного «ОАО Уралаэрогеодезия». Объем воды для тушения одного пожара и регулирования неравномерности водопотребления составит – 97м3. (расчет произведен для населения, проживающего на проектируемой территории).

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети.

Для надежности системы водоснабжения проектируемой территории предлагается «закольцовка» водопроводной сети.

Проектом предложены полиэтиленовые трубы диаметром 75 мм. Расчет диаметра труб выполнен на основании объемов водопотребления перспективного населения. Уточнение диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Канализация

Для обеспечения надлежащего уровня комфорта проживания, проектом предусмотрено 100 % обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоотведения. Произведен расчет объема бытовых стоков от проектной застройки. Расчет производился исходя из среднесуточного водопотребления жилой застройки и объектов социального и коммунально-бытового обслуживания.

Расчеты объемов бытовых стоков проектного населения сведены в таблицу 6.

Таблица 6

Расчетные объемы хозяйственно-бытовых стоков

| Потребители | Население, чел. | Объем хозяйственно-бытовых стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующая жилая застройка с учетом внедрения энергосберегающих технологий | 70 | 12,60 |
| Индивидуальная жилая застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями. | 559 | 100,62 |
| Неучтенные расходы (20%) |  | 22,64 |
| ИТОГО | 629 | 135,86 |

Примечание: Среднесуточные объемы канализации бытовых сточных вод принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилой застройки без учета расходы воды на поливку территории.

Отвод бытовых стоков от проектной застройки осуществляется системой самотечных коллекторов, с включением напорного участка по Улице20, на канализационную насосную станцию. Диаметры самотечных канализационных коллекторов приняты равными – 150, 200мм, диаметр напорных коллекторов принят 90мм. Канализационная насосная станция (КНС) расположена в северо-восточной части проектируемой территории, на пересечении улиц Улица 13, Улица 16. Далее стоки главным напорным коллектором отводятся на очистные сооружения п.г.т. Махнево. Главный напорный коллектор проходит по улицам: Улица 16, ул. Набережная, ул. Советская, далее по незастроенной территории до существующего канализационного коллектора.

Проектируемый напорный коллектор, идущий от КНС до существующего канализационного коллектора, представляет собой два параллельных трубопровода: один – рабочий, другой – резервный, предназначенный на случай возникновения аварийных ситуаций на сети.

Размещение смотровых колодцев, уточнение уклонов коллекторов производится на следующих этапах проектирования.

Размещение смотровых колодцев, уточнение уклонов коллекторов производится на следующих этапах проектирования.

Расчёт диаметров канализационных коллекторов произведён по укрупнённым показателям и требует уточнения на последующих стадиях проектирования.

Решения по устройству самотечной сети водоотведения увязаны с проектными предложениями раздела «Вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения был учтены проектные предложения  «Генерального плана Махневского муниципального образования применительно к п. г. т. Махнево», разработанный «ОАО Уралаэрогеодезия».

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой застройки проектной территории, теплоснабжение зданий общественного назначения предусматривается от автономных источников тепла (модульные котельные встроенные, пристроенные), работающих на газообразном топливе

Для бесперебойного теплоснабжения детского дошкольного учреждения (ДДУ) предусмотрена модульная котельная, расположенная в районе пересечения улиц: ул. Набережная, Улица 20. Расход тепла на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию ДДУ составит: 0,09гкал/час.

Годовой расход газа на отопление жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового обслуживания, детского дошкольного учреждения произведен в разделе «Газоснабжение».

Газоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100 % обеспечение всей проектной застройки централизованной системой газоснабжения.

Расчетные объемы газопотребления  включают  в себя расходы природного газа на коммунально-бытовые нужды и отопительные нужды жилых и общественных зданий, здания детского дошкольного учреждения. Результаты расчетов сведены в таблицу 7.

Таблица 7

Расчетные объемы газопотребления

| Потребители | Население, чел. | Объем газопотребления, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 70 | 21266,00 |
| Проектируемая индивидуальная жилая застройка, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 559 | 169824,20 |
| ИТОГО | 2261 | 191090,20 |

Примечание: Минимальный расчетный показатель удельного годового расходы газа на 1 человека принят 303,8 м3/год.

Газоснабжение проектной территории осуществляется от проектного шкафного газорегуляторного пункта (ГРШП) расположенного в районе пересечения улиц: ул. Набережная, Улица 20, питающий газопровод - проектный газопровод среднего давления 0,3МПа. Точка врезки в существующую систему газоснабжения в районе котельной по ул. Гагарина.

Для новой индивидуальной застройки предусматривается оборудование газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, работающими на газу. Рабочие расчеты и трассировка газопроводов низкого давления выполняются на следующих этапах проектирования.

При разработке раздела газоснабжения были учтены решения по развитию системы газоснабжения предложенные в проекте «Газопровод среднего и низкого давления в п.г.т. Махнево (I очередь)». Проект разработан ГУП СО «Газовые сети», Екатеринбург.

Электроснабжение

Проектом предусматривается 100% обеспечение электроэнергией жилой застройки и объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Результаты расчетов электропотребления приведены в таблице 8.

Таблица 8

Расчетные объемы электропотребления

| Потребители | Количество, м2 | Объем электропотребления, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующие жилые дома с плитами на природном газе (1-2 этажей) | 1922,00 | 0,04 |
| Проектируемые жилые дома с плитами на природном газе (1-2 этажа) | 12465,00 | 0,26 |
| ИТОГО | 14387 | 0,30 |

Примечания: 1.Удельные расчетные электрические нагрузки приняты, для жилых домов 1-2 этажа – 21,0 Вт/м2.2

В расчетах учтены нагрузки общественных зданий и объектов транспортного обслуживания. При определении объемов энергопотребления нормы потребления приняты для жилых домов с плитами на природном газе.

Электроснабжение планируется осуществлять линиями электропередачи 0,4кВ, от проектных трансформаторных пунктов  (ТП) 6/10кВ.

Трансформаторный пункт расположенный вблизи проектного магазина (пересечение улиц Улица 16, Улица 14) предлагается запитать воздушной линией электропередачи 6кВ от существующей воздушной линии электропередачи 6кВ, проходящей от подстанции ПС 110/35/6 к востоку от проектируемой территории.

Трансформаторный пункт расположенный вблизи проектируемого кафе (Улица 13) предлагается запитать кабельной линией электропередачи 6кВ от существующей воздушной линии электропередачи 6кВ, проходящей вдоль пер. Попова. От этой же линии электропередач запитан трансформаторный пункт расположенный вблизи детского дошкольного учреждения.

Трансформаторный пункт расположенный вблизи спортивного комплекса (ул. Набережная) предлагается запитать кабельной линией электропередачи 6кВ от проектируемой воздушной линии электропередачи 6кВ.

Трассировка ВЛ 0,4 кВ с подводкой к домам уточняются на рабочих этапах проектирования.

Телефонизация и радиофикация

В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке 2,4. Проектом принято обеспечение стационарным телефоном каждой семьи. Общее количество номеров для проектируемой территории составит 271шт., из них 262 номеров для жилой застройки, 8 номеров для объектов социального и коммунально-бытового обслуживания, 1 таксофон.

Обеспечение населения стационарной связью планируется от АТС п.г.т. Махнево.

Проектом предложен вынос двух участков воздушных линий связи с жилой территории, для обеспечения удобства эксплуатации линий связи. Мероприятия по переносу воздушных линий связи приведены на схеме: «Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории (сохраняемых, демонтируемых и планируемых)».

2.5.5. Зона транспортной инфраструктуры

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены предложения генерального плана п.г.т. Махнево. Развитие планировочной структуры предполагает строительство улиц в жилой застройке в различных направлениях.

Общая протяженность улично-дорожной сети 9,83 км. Плотность улично-дорожной сети 11,30 км/ км².

Общая протяженность основной улично-дорожной сети 7,67 км (главные улицы, основные улицы в жилой застройке). Плотность основной улично-дорожной сети 8,82 км/ км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).

Поперечные профили проектируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011 и представлены в приложении 1.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого участка, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках. Вблизи проектируемых объектов социально-культурного назначения предполагается организация мест для временного хранения автотранспортных средств.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемого участка приведены в таблице 9.

Таблица 9

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № п/п | Показатели | Сущ | Проект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего | 0,18 км | 9,83 км |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - улицы в жилой застройке | 0,18 км | 9,83 км |
|  | из них: |  |  |
|  | - основные: | 0,18 км | 7,67 км |
|  | - второстепенные: | - | 2,16 км |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети | 0,21 км/км2 | 11,30 км/км2 |
| 3 | Плотность основной улично-дорожной сети | 0,21 км/км2 | 8,82 км/км2 |

2.3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий

2.3.1. Охрана водных ресурсов

Подземные воды

На проектируемой территории существует неэксплуатируемая водозаборная скважина, с неустановленными запасами подземных вод. Проектом предусмотрена ликвидация данной скважины, так как ее местоположение не отвечает требованиям СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения».

2.3.2. Санитарная очистка территории

Проектом предусмотрена контейнерная система вывоза бытовых отходов, частотой 1 раз в 2 дня.

Расчет накопления твердых бытовых отходов произведён по рекомендации НГПСО 1-2009.66 и сведен в таблицу 10.

Таблица 10

Расчет накопления твердых бытовых отходов

| № п/п | Наименование | Показатели | Норма накопления, м3/год. | Количество ТБО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дома | 629 | 1,07 | 673,03 |
| 2 | Детские сады | 80 | 0,09 | 7,2 |
| 3 | Объекты спорта | 1800 | 0,03 | 54 |
| 4 | Торговые площади | 251,4 | 0,15 | 37,71 |
| 5 | Предприятия общественного питания | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 6 | Объекты бытового обслуживания | 3 | 0,25 | 0,75 |
| Итого: | 778,94 |

Для обеспечения вывоза бытовых отходов:

‒ от жилой застройки предусмотрена организация 15 контейнерных площадок (с учетом радиуса обслуживания – 150 м) с размещением на них 26 контейнеров;

‒ от торговой площади предусмотрена организация 1 контейнерной площадки с 1 контейнером;

‒ от детского сада предусмотрена организация 1 контейнерной площадки с 1 контейнером;

‒ от объектов спорта предусмотрена организация 1 контейнерной площадки с 1 контейнером;

‒ от предприятия общественного питания предусмотрена организация 1 контейнерной площадки с 1 контейнером.

Размещение площадок для мусоросборников:

Предусмотрена организация 19 контейнерных площадок (с учетом радиуса обслуживания – 150 м) с размещением на них 30 контейнеров:

1. улица 13 ‒ 1 контейнер;

2. улица 13 ‒ 2 контейнера;

3. улица 13 ‒ 2 контейнера;

4. улица 13 ‒ 2 контейнера;

5. улица 14 ‒ 2 контейнера;

6. улица 14 ‒ 2 контейнера;

7. улица 14 ‒ 2 контейнера;

8. улица 15 ‒ 2 контейнера;

9. улица 16 ‒ 1 контейнер;

10. улица 23 ‒ 2 контейнера;

11. улица 23 ‒ 1 контейнер;

12. улица 22 ‒ 2 контейнера;

13. ул. Набережная ‒ 2 контейнера;

14. ул. Набережная ‒ 2 контейнера;

15. ул. Советская ‒ 1 контейнер;

16. территория магазина по улице 16 ‒ 1 контейнер;

17. территория детского сада ‒ 1 контейнер;

18. территория объектов спорта ‒ 1 контейнер;

19. территория общественного питания ‒ 1 контейнер.

3. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и т.д. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

На территориях планируемого развития объектов капитального строительства настоящим проектом предлагается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке, для обеспечения нормальных условий строительства и жизни населения:

1. вертикальная планировка территории;

2. поверхностный водоотвод;

3. благоустройство территории.

3.1.Вертикальная планировка территории и поверхностный водоотвод

Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1: 1000 с сечением горизонталей через 1 метр. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей улиц.

В основу проектных решений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода и поднятия существующего рельефа  путем подсыпки участков территории.

Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,004 до 0,070 в соответствии со СП 42.13330.2011. На отдельных участках существующих дорог и проездов, имеющих твердое покрытие, уклоны составили менее 4‰. При уклоне менее 4‰ предлагается создание пилообразного продольного профиля проезжей части.

В соответствии с проектными решениями плана организации рельефа, водоотвод с поверхности территории будет осуществляться самотеком по улицам, в пониженные участки территории, на рельеф по средствам лотков проезжей части в северо-восточном направлении, а далее по средствам ливневой канализации на очистные сооружения.

Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М., РОССТРОЙ, 2006 г.

Протяженность закрытой сети ливневой канализации составит 1,28 км.

Проектируемые сети и сооружения, а также мероприятия по инженерной подготовке территории приведены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки  территории».

3.2.Инженерное благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организацию зон рекреации;

-	устройство пешеходных дорожек, озеленение;

-	размещение объектов рекреационного обслуживания населения, таких как прогулочные зоны, размещение спортивных площадок.

II. Перечень основных факторов риска воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сведения приведены по данным Паспорта безопасности на территории п.г.т. Махнево

1. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

1. Автотранспортная связь территории развита удовлетворительно и состоит из дорог с твердым и грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта. Протяженность дорог 30 км, в т. ч. с твердым покрытием – 30 км.

2. В п. г. т. Махнево можно принять вертолет без дополнительной подготовки территории на стадионе, расположенном около дома культуры по ул. Победы, д. 32.

3. Опасный участок дороги – железнодорожный переезд неохраняемый, оборудованный автоматическим шлагбаумом на дороге п. Махнево – с. Кишкинское, с наиболее вероятным риском возникновения ДТП.

4. В п. Махнево имеются два моста:

а) пешеходный, подвесной на тросах через реку Тагил, деревянный. Длина моста 240 м., ширина 1,3 м., максимальная нагрузка 1000 кг.

б) автомобильный мост через реку Тагил, затопляется в весеннее половодье. Мост на металлических опорах, покрытие моста из железобетонных плит. Длина моста 50 м., ширина 4 м. Максимальная масса нагрузки 25 тонн.

2. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

1. В п. г. т. Махнево есть железнодорожная станция Ерзовка Свердловской области железной дороги ОАО РЖД. На станции 6 путей, протяженность 1500 м; 2 пристанционных сооружения. Через станцию ежесуточно проходит 10 поездов.

2. Указание железной дороги:

- Свердловская железная дорога – одна линейная станция, пропускная способность 20 поездов в сутки.

Распределение путей:

1-2 путь – проходящие поезда

3-4 путь – запас МПС

5 путь – выставочный – груженые

6 путь – погрузка, разгрузка вагонов

Начальник отделения железной дороги Логачев В. В., сотовый телефон 8-912-295-91-32.

3. Опасные участки железной дороги:

а) железнодорожный переезд, неохраняемый, с автоматическим шлагбаумом на дороге п. Махнево – с. Кишкинское, причина – нарушение правил переезда автомобильным транспортом железнодорожного переезда.

б) железнодорожный мост через реку Тагил. Длина моста 200 м., ширина моста 4 м., причина опасности –возможность диверсии, и во время весеннего паводка.

4. В п. г. т. Махнево имеется железнодорожный мост через реку Тагил, расположенный в северо-восточной части поселка. Мост железобетонный, длиной 200 м., шириной 4 м.

3. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах ЖКХ

Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах водоснабжения

1. Протяженность водопроводных сетей 6,6 км. Схема водопроводных сетей обозначена на карте поселка.

2. Водоснабжение благоустроенного жилья и соцкультбыта осуществляется с четырех водонапорных башен.

За сутки перекачивается:

а) водонапорная башня в кооперативе – перекачивается воды 90 м3 в сутки, износ оборудования 10%.

б) водонапорная башня в городке карьера – перекачивается воды 110 м3 в сутки, износ оборудования –

в) водонапорная башня на стадионе – перекачивается волы 60 м3 в сутки, износ оборудования –

г) водонапорная башня в поселке Мирный – перекачивается воды 12 м3 в сутки.

Водонапорные башни нанесены на карту поселка.

3. очистные сооружения расположены на расстоянии 500 м. от поселка на восток. Расположение очистных сооружений нанесено на карту поселка.

Очистные сооружения перекачивают за сутки 160 м3 стоков. Степень износа очистных сооружений 100%.

4. Водоснабжение населения частного сектора осуществляется из общественных колодцев. В поселке Махнево имеется 46 колодцев. Глубина колодцев 10-15 метров, дебит воды в колодцах не проверялся. Месторасположение колодцев нанесено на карту.

Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах электроснабжения

1. Схема электроснабжения поселка городского типа Махнево прилагается. Подземных линий электроснабжения нет, наземные линии электроснабжения обозначены сплошной линией, мощность электролиний 0,4 квт.

2. Характеристика трансформаторных подстанций дана в таблице №1.

Износ подстанций в среднем составляет 50 %.

3. Резервных трансформаторов в поселке нет.

4. Дизельных электростанций в поселке нет.

5. Аварийных источников электроснабжения нет.

Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах газоснабжения

1. Поселок в настоящее время не газифицирован. Готовится проектная документация.

Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах теплоснабжения

1. Схема теплоснабжения поселка прилагается. Дома централизованного отопления обозначены желтым цветом. Все остальные дома с печным отоплением.

2. Месторасположение котельных и их характеристика даны в таблице №2.

3. Тепловых пунктов в поселке нет.

4. Кроме централизованного отопления в поселке имеются дома с печным отоплением в количестве 584 домов, с населением 1585 человек.

4. Сведения по рискам возникновения ЧС на магистральных газопроводах

Магистральный газопровод проходит в 700 метрах от поселка, протяженностью 3 км; рабочее давление 6 атм., давление подачи насоса 6 атм., глубина залегания 2 метра. Газопровод введен в эксплуатацию в 2009 году, износ оборудования 10 %.

5. Сведения по рискам возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами

Рисков возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами, в поселке Махнева нет.

6. Сведения по рискам возникновения ЧС, связанных с природными пожарами

1. Лесные участки расположены на расстоянии 100-500 м. от поселка в районе улиц Таежная, Малая, Лесная, Станционная. Тип лесов – хвойный. Площадь лесных массивов – более 100 га.

2. Перечень превентивных мероприятий, направленных на защиту от лесных пожаров:

- лекции, беседы с населением по предотвращению лесных пожаров.

- доведение плана-задания до руководителей предприятий по выделению техники, людей, инвентаря для тушения пожаров.

- проведение совещаний с руководителями предприятий, учреждений по тушению лесных пожаров.

- издание распоряжения по администрации о запрете нахождения в лесу в пожароопасный период.

- опахивание населенного пункта в местах, где близко расположен лес от жилых домов.

3. Минерализованные полосы образованы вспашкой плугом. Ширина полосы 2 метра. Полосы расположены в районе улиц:

а) Таежная – расстояние до леса 100-500 метров.

б) Малая – до леса 100 метров.

в) Станционная – до леса 300 метров.

г) Лесная – до леса 500 метров.

д) Рабочая – до леса 700 метров.

е) Шмаковская – до леса 300 метров.

4. Заградительных полос нет.

5. Дорог пожарного назначения нет.

6 Контактные телефоны:

- Махневское лесничество, руководитель Решетников Петр Павлович, тел. 76-1-96.

7. Маршруты эвакуации населения:

Поселок Махнево полностью не окружен лесом. Лес располагается близко к населенному пункту в 4 местах, и маршрут эвакуации населения в случае пожара будет происходить по улицам поселка.

8. Данные по количеству и характеристика зданий, попадающих в зону возможных лесных пожаров приведены в таблице 11:

Таблица 11

Данные по количеству и характеристика зданий, попадающих в зону возможных лесных пожаров

| Характеристика зданий и сооружений поселка городского типа Махнево | Количество |
| --- | --- |
| производственных | нет |
| складских | нет |
| общественных | нет |
| в т.ч. с массовым пребыванием людей | нет |
| жилых домов | 55 |
| из них: частных | 55 |
| 1-3 этажных | 55 |
| 4-9 этажных | нет |
| 5-ой степени огнестойкости | 55 |

9. Возможная обстановка по очагам и площадям пожаров, прогноз возможного развития при возникновении пожаров:

1. В районе улиц Таежная, Малая, Лесная, Станционная, Шмаковская пожар может возникнуть от отдыхающих и грибников в лесу, площадь пожаров около 100 га. Огонь может перейти на жилые дома.

10. В п. Махнево для забора воды при тушении лесных пожаров имеются водоемы:

а) река Тагил

б) 4 забоя, заполненные водой после добычи строительного песка Махневским песчано-гравийным карьером.

Река рассекает поселок с запада на восток. Забои находятся в левобережной части поселка. Глубина реки 1-1,5 м., глубина забоев 6-8 м.

11. Маршруты движения к водоемам:

- Забор воды у автомобильного моста через реку Тагил в районе улиц Советская – Казанская

- Забор воды из забоя в конце ул. Строителей.

- Забор воды из забоя в районе ул. Таежная.

Маршруты движения пожарных машин по улицам поселка к местам пожара

12. Расположение мест забора воды на водоемах для тушения лесных пожаров указано в п. 6.11.

13. Возможен забор воды с применением авиации (вертолеты) на забое в районе ул. Таежная.

14. Место расположения отгона скота:

Отгон скота в количестве 60 голов возможен на северную окраину улицы Костинская.

15. Чрезвычайных ситуаций на территории п.г.т. Махнево за последние 5 лет не было, пострадавших нет.